Argomenti principali da considerare per iniziare il trattamento a freddo in un contenitore auto-refrigerato o nave

- Le richieste devono essere inviate  24-48 ore in anticipo dal  SFR

- Verificare il numero/nome del container/nave nel database USDA navi e contenitori, che si trova a https://treatments.cphst.org/vessels/,  per assicurarsi che sia certificato

- Verificare marca del registratore della temperatura, modello e numero di serie

- Verifica stato del sensore e la lunghezza del cavo per assicurare che essi possono raggiungere le posizioni richieste

- Verificare le etichette del sensore e il posizionamento riscaldando ogni sensore con la mano

- Effettuare i test di calibrazione dei sensori e richiedere che siano azzerati, se possibile

- Registrare 0,0°C per i risultati dei test di calibrazione se i sensori sono in grado di essere azzerati. Registrare tutti gli altri risultati del test di calibrazione, se il sensore non può essere azzerato

- Sostituire i sensori che leggono un valore superiore o inferiore a  0,3°C

- Prima di caricare, controllare la temperatura di ogni pallet. Selezionare i tre con le temperature più alte e segnarli per posizionare il tre sensori in quei bancali

- Registrare tutte le informazioni sul modulo a campi per ogni container o compartimento nave

- Registrare il tempo di inizio caricamento per ciascun container o comparto nave

Per container:

- Mettere il sensore 1 USDA1 nella cassetta in alto del primo pallet, sulla linea centrale del container, e vicino al punto di rientro dell’aria

- Il sensore 2 USDA2 va posto al sesto pallet sul lato destro, a metà strada tra il pavimento e il l’ultimo cartone in alto

- Posizionare il sensore 3 USDA3 sull’ottavo pallet sul lato sinistro, a metà strada tra il pavimento e l’ultimo cartone in alto

Per le navi:

- Posizionare tutti i sensori nel mezzo dei pallet

- Misurare la temperatura iniziale di trattamento dopo aver inserito l’ultimo sensore e registrare i dati sul modulo a campi in  "temperatura Pulp a carico"

- Registrare l’ora di completamento del carico

- Sigillare le porte del container con un sigillo ufficiale numerato (solo container)

- Trasferire le informazioni dal modulo a campi al database di trattamento a freddo 556 In-Transit: http://treatments.cphst.org/556

- Preparare i documenti (il database di trattamento a freddo 556 In-Transit provvede automaticamente a questo)

  - Lettera al Capitano

  - Rapporto di Taratura

- Distribuzione dei documenti

  - Preparare una busta con originale “Lettera al Capitano” e copia del “Calibration Report” per il capitano della nave

  - preparare una busta con originale del “Calibration Report” e copia della “Lettera al Capitano” per l’ufficiale del PPQ al porto di entrata

Ascolta

Trascrizione fonetica

#### Dizionario